## Slide 1: Raspberry Pi and ThingSpeak
Jiyeon You(유지연)
youjiyeon4@gmail.com

## Slide 2: Contents
1. ThingSpeak
Raspberry Pi and ThingSpeak
5. Implementation Process
2. URL & API
3. GET & POST
6. Code
4. HTTP Communication

## Slide 3
What is ThingSpeak?
ThingSpeak
ThingSpeak 는 인터넷 또는 LAN을 통해 HTTP프로토콜을 사용하여 물건의 데이터를 저장 및 검색 하는 오픈 소스 Internet of Thing (IoT) 응용 프로그램 및 API 입니다. ThingSpeak는 센서 로깅 응용 프로그램 , 위치 추적 응용 프로그램 및 상태 업데이트가 적용된 사물 네트워크를 제공합니다.

## Slide 4
How use ThingSpeak?
ThingSpeak
회원가입 하기

## Slide 5
How use ThingSpeak?
ThingSpeak
MATLAB ID이여야 합니다.

## Slide 6
ThingSpeak
How use ThingSpeak?
국가는 한국으로 설정해야 합니다.
시간을 설정해야하기 때문입니다.

## Slide 7
ThingSpeak
How use ThingSpeak?
설정 해주기

## Slide 8
ThingSpeak
How use ThingSpeak?
채널 이름 & 아이디
API Key

## Slide 9
ThingSpeak
How use ThingSpeak?
공개범위 설정

## Slide 10
URL & API
URL : uniform resource locator
네트워크를 이용하는 곳이라면 어디서든 URL을 이용하여 필요한 정보나 자원이 어디 있는지 나타낼 수 있습니다.
‘통신 규칙://인터넷 호스트 주소/경로 이름’
API : application programming interface
운영체제와 응용프로그램 사이의 통신에 사용되는 언어나 메시지 형식을 말한다.

## Slide 11
HTTP Communication
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
HTTP는 인터넷에서 하이퍼텍스트문서를 교환하기 위하여 사용되는 통신규약이다.
HTTP통신은 기본적으로 연결이 되어 있지 않다.
연결을 확립한 후 요청을 보내고 해당하는 응답을 받으면 연결을 종료한다.(서버의 부하를 줄여서
다른 접속을 원활하게 처리하기 위해)

## Slide 12
GET & POST
클라이언트에서 서버로 requset를 보내는 방식으로 데이터를 전달하는 방식
GET
-데이터에 대한 인수를 URL에
포함하여 전송
-URL뒤에 ?마크를 통해 끝을 알림
-인수 앞에 &를 붙여 구분
-요청 후 멱등성을 가져 안정적
-아이디나 패스워드가 URL에 포함 되면 보안에 취약
POST
-내부의 구분자가 각 파라미터를
구별하여 서버가 해석하므로
속도가 GET보다 느리다
-많은 양의 데이터를 전송할 때
사용
보안 측면 : GET은 URL에 표시되어 있을 뿐 둘 다 보내는 데이터를 전부 클라이언트 측에서 볼 수 있다. 보안을 생각한다면 암호화를 해야한다.
속도 측면 : GET>POST(캐싱 때문에 빠르다.)
캐싱 : 한 번 접근 후, 데이터를 저장시켜 놓는 것

## Slide 13
Implementation Process
ThingSpeak
R Pi
Atmega328
DHT22
신호 받아오기
Uart 통신
API 활용
1분씩 출력된
온,습도 그래프

## Slide 14
Implementation Process

## Slide 15
Code
//날짜 모듈
//웹 상의 문서나 파일을 가져올 수 있으며 url, header 등 여러 웹의 정보를 가져올 수 있습니다.
//uart 통신을 위한 시리얼 통신 모듈
//시간 모듈, sleep은 delay역할
//Serial통신을 할 수 있는 포트를 연다. 9600으로 통신속도설정
//포트의 입력 값을 넣어준다.
//쌓아준다.
//출력 값으로 내보낸다.
//날짜와 시간
//날짜와 시간 & 온,습도 출력
//API key를 통해 온,습도 값을 Thing Speak에 보낸다.
R pi 출력 모습

## Slide 16: 감사합니다